LES SYSTEMES HYDROSTATIQUES

I-Caractéristiques de conception et application

Tout circuit hydraulique qui emploie la pression hydraulique pour transmettre la puissance est, par définition, un entraînement hydrostatique.

Cependant, ce que l'on qualifie "d'entraînement hydrostatique" est un système en boucle fermée utilisé pour propulser ou déplacer des engins. Il n'inclut pas le système à boucle ouverte.

Ce système est également appelé Transmission hydrostatique (HST).

II-Avantages d'une transmission hydrostatique par rapport à un système mécanique.

Avantage :

- Une vitesse variable à l'infini dans un rapport sans devoir changer de vitesses (commande continue) et en maintenant un régime moteur constant.

- Changement de direction avec un régime moteur constant et une commande précise, sans à-coups.

- Des conduites de fluide remplacent les systèmes mécaniques, réduisant les entretiens et les réglages.

Désavantage:

- Des coûts de départ élevés par rapport au système mécanique.

- De la puissance est perdue par transfert de chaleur, ce qui résulte en un rendement  légèrement inférieur à celui des systèmes mécaniques.

Débit d’huile

- Le réservoir fournit l'huile à la pompe.

- La pompe produit le flux.

- Le distributeur envoie l'huile vers le moteur.

- Le débit d'huile dans le moteur produit un entraînement mécanique.

- L'huile basse pression retourne vers le réservoir.

Boucle ouverte.

La boucle ouverte est rentable pour les fabricants, mais elle est rarement utilisée lorsque les temps de cycle sont importants et que de hautes performances sont nécessaires.                      Un désavantage majeur du moteur est qu'il n'offre pas de dispositif de freinage lorsque lesystème s'emballe.

Systèmes à boucle ouverte.

Ce système est largement employé dans les engins de terrassement.

- Moteurs de translation et de pivotement sur les pelles hydrauliques.

- Système de direction hydrostatique HSS (Hydrostatic Steering System) sur les bouteurs.

- Entraînement du convoyeur sur les concasseurs mobiles.

Flux de l'huile dans un circuit fermé

- Le circuit contient de l'huile dans des conduites qui vont à la pompe d'alimentation.

- La pompe produit un flux et en contrôle la direction.

- Le débit d'huile actionne le moteur pour produire un entraînement mécanique.

- L'huile basse pression revient à l'admission de la pompe.

Boucle fermée.

Les coûts de fabrication plus élevés du système à boucle fermée compensent les désavantages qui n'existent pas dans le système à boucle ouverte.

Une marche avant et une marche arrière sont fournies avec une commande simple et une commande de vitesse plus aisée et sans à-coups.

Un dispositif de freinage est disponible.

Composants principaux

Pompe à déplacement variable, A4VG

Pompe - La vitesse d'entraînement constante du moteur permet aux pompes à cylindrée variable à plateau oscillant de fournir un débit variable.  Elle change également le sens d'écoulement de l'huile dans le système.

Moteur à déplacement variable

Moteur - Le moteur hydraulique est alimenté par l'huile en provenance de la pompe.

Pour accroître le couple et réduire la vitesse, le plateau oscillant du moteur s'incline selon un angle maximal. Pour une vitesse élevée et un faible couple, un angle minimal.

Concepts de la transmission hydrostatique

Transmission à deux moteurs avec boîte de vitesses

Systèmehydrostatiquecomplet